Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

stanowiący również załącznik do Formularza ofertowego (składany przez Wykonawcę) po modyfikacji określonej w pkt 6.3 SIWZ

dotyczący

Zakupu fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU - FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU TYPU AUTOBUS

(rok produkcji 2014/2015)

Producent model/typ ……………………………….………………………………………

Moc silnika ………………………………………………………………………………......

Pojemność skokowa ……………………………………………………………………….

- Charakterystyka silnika i przenoszenie napędu:

- Silnik z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany

- Pojemność skokowa – od 2 000 do 2 500 cm3,

- Moc – nie mniej niż 150 KM,

- Paliwo: olej napędowy,

- Skrzynia biegów: manualna

- Norma spalania: EU Euro 5  lub EURO 6.

- Charakterystyka nadwozia i podwozia:

- Nadwozie stalowe, ocynkowane, przeszklone (przeszklone drzwi oraz ściany przestrzeni pasażerskiej),

- Szyby przednie elektryczne,

- Centralny zamek sterowany pilotem,

- Komputer pokładowy,

- Tempomat,

- Auto alarm fabrycznie montowany przez producenta pierwszego etapu,

- Drzwi tylne – dwudzielne otwierane na boki,

- Drzwi boczne otwierane elektrycznie, przeszklone, prawe z elektrycznie wysuwanym stopniem,

- Ilość miejsc (łącznie z kierowcą): 17 (16+1) – dla prawa jazdy kategorii D1

- Fotel kierowcy z pełną regulacją, hydraulicznie resorowany z podłokietnikiem,

- Fotele w przedziale pasażerskim klasy turystycznej z pełną regulacją uchylnym oparciem i skrajnym podłokietnikiem montowane przez producenta pierwszego etapu,

- Długość całkowita pojazdu: nie mniej niż 6700 mm

- Rozstaw osi min. 3600 mm

- Wysokość całkowita pojazdu do 3100 mm

- Układ hamulcowy: hydrauliczny, wspomagany podciśnieniowo,

- Hamulce kół przednich: tarczowe wentylowane,

- Hamulce kół tylnych: tarczowe wentylowane,

- Koła tylne „bliźniacze”- podwójne,

- Wzmocnione zawieszenie tylne,

- Układ kierowniczy: wspomaganie hydrauliczne,

- Kolor nadwozia – Zamawiający przed podpisaniem umowy wybierze kolor pojazdu z gamy lakierów (w tym metalicznych) oferowanych przez producenta,

- Tapicerka siedzeń: z materiału w ciemnym kolorze,

- Tachograf cyfrowy z Polskim menu,

- Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych,

- Pełnowymiarowe koło zapasowe,

- Hak holowniczy wraz z gniazdem 7 pinowym i wiązką elektryczną,

- Klucze do kół i podnośnik hydrauliczny,

- Zbiornik paliwa min. 75 litrowy.

III. Charakterystyka wyposażenia:

- Z uwagi na bezpieczeństwo:

- trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich fotelach,

- zagłówki przy wszystkich fotelach,

- młoteczki do zbicia szyb przy wyjściach ewakuacyjnych,

- blokada przeciw-uruchomieniowa (immobiliser),

- system odcinający dopływ paliwa przy zderzeniu,

- reflektory halogenowe z systemem doświetlania zakrętów o regulowanej wysokości w zależności od obciążenia,

- światło przednie i tylne przeciwmgłowe,

- światła obrysowe (dachowe i boczne),

- LED-owe światła do jazdy dziennej

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,

- systemy ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy),

- system ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania),

- system ASR (system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych),

- system EBV (korektor siły hamowania),

- wskaźnik zużycia klocków hamulcowych,

- czujnik cofania lub kamera cofania z wyświetlaczem w radioodtwarzaczu,

- ogranicznik prędkości 100 km certyfikowany (autobus musi posiadać certyfikat TEMPO 100),

- wspomaganie ruszania pod górę,

- dodatkowa gaśnica 2 kg,

- trójkąt ostrzegawczy odblaskowy.

- Z uwagi na funkcjonalność:

- obrotomierz,

- oświetlenie wewnętrzne:

  - lampka sufitowa sterowana przez otwarcie drzwi – przedział kierowcy,

  - minimum 2 lampy sufitowe LED sterowane ręcznie – przedział pasażerski,

  - oświetlenie indywidualne nad poszczególnymi fotelami w przedziale pasażerskim.

- regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach,

- wycieraczki z regulacją pracy przerywanej,

- wewnętrzne lusterko wsteczne,

- przedział pasażerski oddzielony od kierowcy w sposób umożliwiający pełny kontakt słowny i wzrokowy,

- instalacja elektryczna 12V,

- przetwornica 12V/230V

- gniazda zapalniczki

- klimatyzacja przedziału kierowcy montowana przez producenta pierwszego etapu,

- klimatyzacja przedziału pasażerskiego dachowa z indywidualnym rozprowadzeniem w kanałach lub w półkach na poszczególnych pasażerów o mocy minimum 10 KW,

- czujnik temperatury zewnętrznej,

- podłoga aluminiowa lub antypoślizgowa gumowa,

- fotele w przedziale pasażerskim wykonane w systemie szybkiego montażu i demontażu,

- felgi stalowe z oponami firmowymi i kołpakami,

- chlapacze przednie i tylnie (osłony przeciwbłotne),

- dywaniki gumowe w przedniej części pojazdu,

- dodatkowo komplet kół zimowych/letnich (felgi wraz z oponami firmowymi),

- przestrzeń pasażerska w pełni wytapicerowana (min. parapety, słupki, podsufitka, boki niskie, nadkola),

- wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,

- radioodtwarzacz CD/DVD/VIDEO/MP3/USB z systemem głośnomówiącym, z głośnikami (min. 4 w przedziale pasażerskim oraz minimum 2 w przedziale kierowcy), monitor LCD lub LED 19” z transmiterem IR/FM składany do sufitu mechanicznie.

- wbudowana nawigacja GPS

- podgrzewane lusterka zewnętrzne, regulowane elektrycznie,

- podgrzewany fotel kierowcy i pasażera

- ogrzewanie wnętrza pojazdu niezależne od pracy silnika o mocy minimalnej 5,5 kW, z rozprowadzeniem 
w przedziale pasażerskim,

- centralny zamek sterowany pilotem,

- szyberdach umożliwiający rotację powietrza w przedziale pasażerskim pełniący rolę wyjścia awaryjnego,

- półka na drobny bagaż pod sufitem na długości pojazdu z lewej i prawej strony,

- podwójne szyby mocno przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej.

IV. Gwarancja:

Na proponowany samochód dostawca udzieli nie krótszej niż 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia dostawy, bez limitu kilometrów na silnik i podzespoły, 36 miesięcy na lakier, zaś na perforację nadwozia min. 5 lat gwarancji.

Oferowany pojazd musi:

- posiadać aktualne świadectwo homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz.951, z późn. zm. ).

Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.)

Warunki dostawy:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność.

- Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

- Wraz z dostarczeniem pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny pakiet ubezpieczeniowy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC, Auto Casco AC/KR, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW), Assistance, na warunkach:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.)

Suma ubezpieczenia: ustawowa

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy

Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty:

- szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innymi pojazdami (zdarzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu;

- uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody;

- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu;

- użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego oraz powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku ( rozboju);

Suma ubezpieczenia

-uwzględnia kwotę podatku VAT;

-suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone -- odszkodowania za szkody częściowe;

-udział własny- zniesiony/wykupiony;

-amortyzacja części- zniesiona/wykupiona;

Likwidacja szkód

-wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw z uwzględnieniem podatku VAT);

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW)

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdów ( również podczas zatrzymania i postoju), w tym podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku, naprawy pojazdu oraz upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu;

Suma ubezpieczenia: 10 000 PLN na osobę;

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy.

Ubezpieczenie Assistance:

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty:

pomoc w przypadku kradzieży pojazdu lub jego uszkodzenia (unieruchomienia) w wyniku wypadku drogowego lub awarii polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów naprawy na miejscu zdarzenia, holowania oraz udzielenia pomocy informacyjnej przez całodobowe centrum alarmowe;

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy.

- Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć także:

- homologację fabryczną oraz homologację producenta zabudowy,

- oryginalna instrukcje obsługi w języku polskim,

- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

- książkę przeglądów serwisowych,

- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu min.:

- faktura VAT,

- świadectwo zgodności WE,

- dokument potwierdzający posiadanie akcyzy,

- kartę pojazdu,

............................... dnia ..............................                 				....................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)